| 学科 学年 | Ｅ５ | 科目, 分類 | 電子回路設計[電回] Design of Electronic Circuit | 講義, 必修 | 前期 1単位 | 担 当 | 望月 孔二 MOCHIZUKI Kouji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 【内容と目標】 電子回路は，トランジスタ・演算増幅器等の電子素子を含む電子回路であり，増幅・発振・変復調等を行うという機能を果たし，通信・コンピュータなどを支える重要な技術である。 本講義では，４年次までの電子回路の知識を基に，実際に用いられる回路の設計例を見ながら具体的な回路の解析法・設計法を学ぶ。特に，インターフェース回路として重要なop-amp回路の応用例に力を入れる。 【教科書等】 ・自作プリントを使用 ・参考書「－集積回路時代の－ アナログ電子回路」 藤井信生 著，昭晃堂，1984年 「Analog Electronics with Op Amps」A. J. Peyton and V.Walsh, CAMBRIDGE, 1993 【評価方法】 試験と、適宜行なうレポートによる。 【関連科目】 電子回路，回路理論との関連は特に深い。他の関連科目は，(応用)数学，電磁気学，電子計測 |
| 授 業 計 画 |
| 第１週 導入 … 電子回路という学問の位置づけ。 電源回路 … 電源回路の基本動作 第２週 電源回路-2 … 電源回路の実際 (三端子レギュレータ，素子選定の基準) 第３週 スイッチングレギュレータ … 原理と基本回路 (チョッパ型，RCC型) 第４週 Op-Amp回路 … 計装アンプ (3つのop-ampを使った計装回路) 第５週 Op-Amp回路 … 絶縁 (アナログ情報の伝達，ディジタル情報の伝達) 第６週 Op-Amp回路 … 電荷検出 (電荷出力のセンサについて，電荷検出回路 第７週 試験 第８週 Op-Amp回路 … 電圧←→電流変換回路 (変換回路，電位差入力型回路) 第９週 Op-Amp回路 … 回路動作の変更 (増幅度の変更，ディジタルによる制御) 第10週 Op-Amp回路 … アクティブフィルタ (サレン・キー型，多重帰還形，状態変数型) 第11週 Op-Amp回路 … 微分・積分回路 (回路の特性，回路の安定度) 第12週 Op-Amp回路 … 演算回路 (加算回路，乗算回路) 第13週 Op-Amp回路 … 関数回路 (Sin，Cos，Arctan回路) 第14週 Op-Amp回路 … ダイオードを付加した回路 (リミッタ，ピーク検出，整流回路) 第15週 試験 |
| 【備 考】 |